PROGRAM FUNKCJONALNO -UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż aktywnych przejść dla pieszych przy ul. Krakowskiej oraz w ul. Rzeszowskiej w Dębicy wraz z doświetleniem.

Lokalizacja:

- Przejście dla pieszych na drodze powiatowej – ul. Krakowskiej w Dębicy,

- Przejście dla na drodze powiatowej – ul. Rzeszowskiej w Dębicy przy Miejskim Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza,

- Przejście dla na drodze powiatowej – ul. Rzeszowskiej w Dębicy przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II

Kod zamówienia według CPV

71320000-7 Usługi Inżynieryjne w zakresie projektowania

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacja.

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych.

45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu.

45110000- 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.

4523 1000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych.

45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników.

Zamawiający: Powiat Dębicki, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica

Spis zawartości:

- Część opisowa.

- Część informacyjna.

- Przepisy prawne.

Opis ogólny

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego jest określenie prac związanych z doświetleniem przejść dla pieszych zlokalizowanych na terenie Powiatu Dębickiego w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż aktywnych przejść dla pieszych przy ul. Krakowskiej oraz ul. Rzeszowskiej w Dębicy wraz z doświetleniem”.

Doświetlenie przejść dla pieszych polega na zamontowaniu dodatkowych dedykowanych do oświetlenia przejść dla pieszych, specjalnych opraw o świetle białym metalohalogenkowym [barwie 3200'K - 5300'K] umieszczonych na słupach oświetlenia ulicznego oraz dodatkowych słupach oświetleniowych wysokości min. 5m oraz ich zasilenie z istniejącej linii oświetlenia ulicznego.

Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami wydanymi przez zarządcę drogi, warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci oświetleniowej, oraz niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym.

Lokalizacja :

1.	Przejście dla pieszych na drodze powiatowej – ul. Krakowskiej w Dębicy,

2.	Przejście dla na drodze powiatowej – ul. Rzeszowskiej w Dębicy przy Miejskim Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza,

3.	Przejście dla na drodze powiatowej – ul. Rzeszowskiej w Dębicy przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II

Zakres prac:

- opracowanie dokumentami technicznej  zgodnie z obowiązującymi przepisami umożliwiającej wykonanie doświetlenia ww. przejść dla pieszych;

- dokumentacja winna zawierać wszelkie uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do wykonania ww. prac;

- wykonanie zmiany lokalizacji słupów oświetlenia ulicznego w niezbędnym zakresie pozwalającym na montaż opraw  dedykowanych do oświetlenia przejścia dla pieszych,

- wykonanie przecisków pod jezdniami, zabezpieczenie projektowanych kabli oraz istniejącej podziemnej infrastruktury  technicznej, rurami osłonowymi o odpowiedniej średnicy;

- wykonanie wykopów i rowów pod kable i fundamenty wraz z ułożeniem kabli;

- wykonanie wlz-ów zasilających poszczególne oprawy;

- montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych o podwyższonej wytrzymałości o wysokości  min. 5m wraz z odpowiednim wysięgnikiem;

- montaż opraw dedykowanych do oświetlenia przejścia dla pieszych;

- montaż lamp wczesnego ostrzegania dla kierowców wraz ze znakami animowanymi D6 posiadającymi funkcję detekcji pieszego (kamery termiczne)

- podłączenie do sieci oświetleniowej ;

- wykonanie niezbędnych pomiarów i badan oraz innych czynności mających na celu sprawne funkcjonowanie  ww. urządzeń.

- odnowienie oznakowania poziomego P-10, P-14, pasów wibroakustycznych, piktogramów A-17 przed przejściem dla pieszych

- dostawę opasek odblaskowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ilości 3000 szt. oraz dostawę latarek używanych przez policję w celu podawania znaków i sygnałów drogowych  na potrzeby przeprowadzenia przez uczestnika projektu tj. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dębicy działań edukacyjno – prewencyjnych polegających na zorganizowaniu cyklu spotkań przeprowadzonych w szkołach z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

Opis oznakowania aktywnego przejścia dla pieszych ze sterowaniem oświetleniem ulicznym i czujnikami obecności pieszego zawiera załącznik nr 1 do PFU,

Opis opasek odblaskowych i latarek zawiera załącznik nr 2 do PFU.

Szczegółową lokalizację przejść dla pieszych zawiera załącznik nr 3 – Komplet map z zaznaczonymi lokalizacjami projektowanych aktywnych przejść dla pieszych wraz z doświetleniem .

CZEŚĆ  INFORMACYJNA

Opis ogólny

Zamówienie będzie realizowane w oparciu o pisemną umowę, której wzór stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

Projektowane oznakowanie aktywne przejść  dla pieszych ze sterowaniem oświetleniem ulicznym i czujnikami obecności pieszego należy wykonać zgodnie z warunkami Zarządu Powiatu Dębickiego,  warunkami właściciela urządzeń oświetlenia ulicznego oraz warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci oświetleniowej .

Mapę do celów projektowych Wykonawca pozyskuje własnym staraniem i we własnym zakresie. Zakres i formę dokumentacji technicznej, umożliwiającej uzyskanie stosownych uzgodnień należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Kolizje urządzeń projektowanych z istniejąca infrastrukturą podziemna uzgodnić z gestorami sieci.

Dokumentacja techniczna musi być przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu.

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem Wykonawca.

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umowa obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi  oraz, ze został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.

Wykonawca zapewni organizacje ruchu na okres budowy zgodnie z wykonanym projektem.

Wykonawca sporządzi inwentaryzacje geodezyjne powykonawcza po wykonaniu prac.

Budowa nowych kablowych przyłączy zasilających nie powinna kolidować z istniejącymi i projektowanym zagospodarowaniem terenu, zachowywać  przepisowe odległości i normy.

Nowa lokalizacja słupów możliwa jest pod warunkiem zachowania skrajni drogowej d. 0,5m od krawędzi jezdni oraz w taki sposób aby nie utrudniały użytkowania chodnika w tym przez osoby niepełnosprawne.

Zasilanie urządzeń doświetlenia przejść dla pieszych wykonać z miejskiej/ gminnej sieci oświetleniowej, nowo projektowane  przyłącza kablowe powiązać z istniejącym oświetleniem bez zmiany układu połączeń sieciowych.

Zaprojektować nowe oprawy oświetleniowe dedykowane do przejść dla pieszych kierunkowe do strony lewej i strony prawej kierunku najazdu o źródle światła metalohalogenkowym [barwie 3200'C - 5300'C] w drugiej klasie ochronności o wskaźniku IP 66 dla komory optycznej, korpus z odlewanego ciśnieniowo aluminium, reflektor paraboliczny jednoczęściowy, klosz płaski, szklany, odporny mechanicznie i temperaturowo, oprawa winna być wykonana z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu oraz posiadać oznaczenie  CE.

PRZEPISY PRAWNE:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332) Rozporządzenie Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462)

Rozporządzenie Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Z)z. U. 20/2. 4ó3

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych  oraz czynności geodezyjnych obwiązujących w budownictwie( Dz. U. z 1995r.,N r 25, poz. 133)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10

Normy:

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych w powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-92/T-90321 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami parowymi, o izolacji polietynowej.

PN-83/E-06230 Żarówki - ogólne wymagania i badania.

PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.

PN-71/E-05160 Rozdzielnie prefabrykowane niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.

PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obciążalności przewodów i kabli.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwów walcowane na gorąco ogólnego zastosowania

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-68B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-88B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonowania i zapraw.

PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażenia mechaniczne. Wymagania i badania.

PN-90B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

AT/99-03-0080 Osłony rurowe do kabli stosowane w przestrzeniach otwartych.

AT/00-03-0082 Rury osłonowe do kabli elektrycznych.

PN-B-06050: 99 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

BN-73/8984-01 Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

BN-73/8984-OS Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i wymiary.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa

PN-IEC 60364-5-54 Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

PN-92/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.

Inne Dokumenty:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. 220, poz. 2181) w sprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. Warszawa 1980 r.

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93).

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych - Część V Instalacje elektryczne. 1973 r.

Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 08.10.1990 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (Dz. U. nr 81 poz. 473).

Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB w 1982 r.

Ogólne specyfikacje techniczne.

Załącznik nr 1

D-6 – oznakowanie aktywne przejścia dla pieszych ze sterowaniem oświetleniem ulicznym i czujnikami obecności pieszego

Aktywne oznakowanie przeznaczone jest do oznaczania przejścia dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Zadaniem jego jest w sposób aktywny ostrzeganie kierowców 
o zbliżaniu się do przejścia, w momencie kiedy pieszy znajduje się w jego rejonie. Zestaw składa się z dwóch kompletów znaków, które przystosowane są do sterowania oświetleniem ulicznym w rejonie przejścia dla pieszych. Sterowanie ma za zadanie załączenie dodatkowego oświetlenia przejścia dla pieszych lub zmianę natężenia oświetlenia. Sygnalizatory ostrzegawcze i sterowanie oświetleniem załączane jest przez detektory obecności pieszego, a synchronizacja między znakami odbywa się drogą radiową. Dzięki dobraniu odpowiednich źródeł światła oraz zastosowaniu układów optycznych znak jest doskonale widoczny nawet w trudnych warunkach, a jednocześnie nie powoduje olśnienia kierujących pojazdami.

Lico znaku wykonane jest z płyty poliwęglanowej o grubości 3mm, pokryte transparentną folią lub farbą, która umożliwia przepuszczanie wewnętrznego oświetlenia. Podświetlenie wnętrza znaku wykorzystuje źródła światła typu LED, które zapewniają równomierne podświetlenie całej płaszczyzny.

Właściwości funkcjonalne znaku i układu sterowania:

Wbudowany czujnik oświetlenia zewnętrznego.

Sterowanie oświetleniem ulicznym przy pomocy styków przekaźnika

Czujnik obecności pieszego.

Prawidłowo dobrane oświetlenie oraz usytuowanie latarni powinno spełniać warunek tak aby przechodnie byli widoczni w postaci ciemnych sylwetek na jasnym tle jezdni.

Na analizowanych przejściach dla pieszych oświetlenie może być rozwiązane za pomocą dodatkowych słupów oświetleniowych wraz z nową oprawa oświetleniową. Ich celem było by oświetlenie pieszych znajdujących się na przejściu lub obok niego i zwrócenie uwagi kierowców pojazdów silnikowych na obecność przejścia dla pieszych.

Typ dodatkowych opraw oświetleniowych, ich rozmieszczenie i ukierunkowanie względem powierzchni przejścia dla pieszych, powinny być takie, aby osiągnąć dodatni kontrast i nie powodować nadmiernego olśnienia kierowców.

Oświetlenie z kontrastem - 	Oświetlenie z kontrastem - postać 
postać w ciemnym ubraniu	w jasnym ubraniu

Zasada działania:
- 	W stanie czuwania (oczekiwania na zgłoszenie pieszego) lampy oświetlenia ulicznego 
	oświetlają przejście z obniżoną mocą zależną od zastosowanych lamp oświetlenia.

Wykrycie obecności pieszego w polu widzenia jednego z czujników ruchu powoduje uruchomienie sygnalizacji ostrzegawczej i automatycznie zwiększenie mocy oświetlenia przejścia dla pieszych. Informacja o wykryciu obecności pieszego przekazywana jest drogą radiową.

Opuszczenie przez pieszego strefy działania czujników obecności powoduje wyłączenie sygnalizacji ostrzegawczej i obniżenie mocy lamp  oświetlenia ulicznego.
Komplet map z zaznaczonymi lokalizacjami projektowanymi aktywnymi przejściami 
dla pieszych przy ul. Krakowskiej oraz ul. Rzeszowskiej (2szt) w Dębicy 
wraz z doświetleniem stanowi Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 2

1.Opaska odblaskowa:

- opaska odblaskowa dla pieszego, rowerzysty lub ucznia

- wykonana z folii odblaskowej PCV ze sprężynującą blaszką w środku,

- wymiar min 23 cm x 2,5 cm z nadrukiem „Powiat Dębicki”

- kolory opasek do wyboru wg wzornika numerycznego  min. 5kolorów

2. latarka koloru czarnego:

- ładowarka 230V AC/12V DC

- dwa rękawy ładujące

- nakładka sygnalizacyjna w kolorze czerwonym

- źródło światła C4 LED

- trzy tryby świecenia

- soczewki z poliwęglanu pokryte powłoka odporna na zadrapania

- oznakowana numerem seryjnym

- moc światła  tryb średni :min 150 m

- moc światła tryb wysoki :min 350 m

- waga z akumulatorem max 700g

- zasięg światła tryb niskiej mocy: min 50 m

- zasięg światła tryb wysokiej mocy: min 450 m

- zasięg światła tryb średniej mocy: min 300 m

- zasilanie Cd sub –C:230V, 12V DC

Załącznik nr 3

Komplet map z zaznaczonymi lokalizacjami projektowanych aktywnych przejść dla pieszych wraz z doświetleniem .