ZP.271.19.2019

CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279R Róża – Stara Jastrząbka – budowa chodnika 
w km 6+419 – 6+525 w m. Stara Jastrząbka”

# Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy

ul. Parkowa 28

39-200 Dębica

zwanym dalej Zamawiającym

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem przebudowy drogi powiatowej zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- odbudowa korpusu,

- poszerzenie jezdni,

- chodniki,

- rowy i przepusty pod zjazdami za chodnikiem,

- umocnienia skarp,

- urządzenia zabezpieczające,

# 2. Zamówienie obejmuje:

- wykonanie i oddanie  przedmiotu  przetargu, zrealizowanego zgodnie  z  kosztorysem, dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

- inne elementy ujęte w cenie ofertowej składające się na przedmiot zamówienia:

              - obsługę geodezyjną robót i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

              - przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca winien wytyczyć roboty zgodnie z dokumentacją – czynności te należy zgłosić do odbioru przed przystąpieniem do robót budowlanych.

              - wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz z opłatami,

              - ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego

i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych,

              - ubezpieczenie placu budowy,

              - uporządkowanie placu budowy,

              - przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – Wykonawca winien dostarczyć po zakończeniu inwestycji oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu posesji do stanu pierwotnego, (w przypadku braku oświadczenia za zgodą Zamawiającego można odstąpić od obowiązku)

              - opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy – Wykonawca winien opracować i przedłożyć uzgodniony i zatwierdzony  projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

              - utrzymanie przejezdności drogi i  dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji,

              - opracowanie instrukcji BIOZ.

Kod CPV:  45.23.31.40-2  Roboty drogowe

# 3. Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania zamówienia ustala się na:  20 grudzień 2019r.

Uwaga 1:

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót winny być interpretowane jako definicje standardów, 
a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów pod warunkiem spełnienia zapisów SST z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.

Wszelkie nazwy norm użyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót należy traktować jako przykładowe, możliwe do zamienienia przez równoważne normy.

Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę Kierownik Budowy był obecny w miejscu wykonywania budowy w trakcie trwania robót.

Załączniki do niniejszego OPZ:

- Przedmiar robót

- Kosztorys ofertowy

- Przekroje poprzeczne

- Plan sytuacyjny

- Specyfikacje techniczne.