# Opis Przedmiotu Zamówienia

- Informacja o zlecającym i przedmiocie przetargu.

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, ul. Parkowa 28 zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert związanych z przetargiem nieograniczonym na wykonanie następujących usług:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont mostu na potoku Gawrzyłowskim w ciągu drogi powiatowej nr 1295R ul. Rzeszowska w Dębicy w km 0+175,  JNI 01000321”.

- Przedmiot zamówienia.

  - Istniejący stan zagospodarowania terenu:

Istniejący most (JNI 01000321) przeznaczony do remontu to obiekt oparty na żelbetowych podporach, jednoprzęsłowy, swobodnie podparty o parametrach:

- rok budowy – 1939 / rok przebudowy – 2005 (część od str. dolnej wody);

- przeszkoda – potok Gawrzyłowski;

- nośność wg ewidencji – 15 T (ton);

- długość całkowita ustroju niosącego – 8,20 m;

- rozpiętość teoretyczna – 7,60 m;

- szerokość całkowita ustroju niosącego – 17,00 m;

- szerokości użytkowe – 3,65 m (chodnik prawostronny) + 10,55 m (jezdnia) + 3,20 m (chodnik lewostronny);

- kąt skrzyżowania osi mostu z osią potoku – 90o;

- konstrukcja ustroju niosącego:

- od strony górnej wody konstrukcja płytowa;

- od strony dolnej wody konstrukcja belkowa – trzy belki żelbetowe.

Droga powiatowa nr 1295R ul. Rzeszowska w Dębicy w obrębie planowanej inwestycji jest utwardzona o nawierzchni asfaltowej. Przedmiotowy obiekt znajduje się na odcinku prostym drogi, w niewielkiej odległości od skrzyżowania z sygnalizacja świetlną z ul. Kościuszki oraz skrzyżowania z ul. Cmentarną. Posiada jezdnie o 3 pasach ruchu o łącznej szerokości 10,55m oraz obustronny chodnik z kostki brukowej. Potok Gawrzyłowski w rejonie przedmiotowego mostu posiada koryto trapezowe o umocnionej podstawie skarp, obecnie jest ono zamulone, zanieczyszczone oraz z naniesionym materiałem gruntowym i kamiennym. W części podmostowej przy przyczółkach obiektu od str. dolnej wody znajdują się żelbetowe opaski (belki podwalinowe)

Inwestor posiada archiwalną dokumentację przebudowy obiektu od str. dolnej wody, której część (widok z góry oraz przekrój poprzeczny przez chodnik na moście) stanowi załącznik do niniejszego postępowania.

Dodatkowe informacje dotyczące istniejących elementów zagospodarowania terenu można uzyskać na stronie internetowej Geoportalu Powiatu Dębickiego pod adresem: http://debica.geoportal2.pl

  - Przedmiotem niniejszego zamówienia jest :

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont mostu na potoku Gawrzyłowskim w ciągu drogi powiatowej nr 1295R ul. Rzeszowska w Dębicy w km 0+175,  JNI 01000321” oraz pełnienie przez Projektanta nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych .

  - Parametry techniczne do projektowania.

Dokumentację projektową należy opracować przy następujących założeniach:

- Zadanie projektowe będzie realizowane w trybie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.

- Wymagania dot. projektowanego remontu obiektu:

- Remont konstrukcji mostu od strony górnej wody:

- Wymiana skorodowanego zbrojenia płyty pomostu wraz z odtworzeniem otuliny z betonu;

- Wymiana nawierzchni chodników z kostki brukowej na nawierzchnię z żywicy epoksydowej po uprzednim ułożeniem w-wy betonu;

- Wymiana niezbędnego wyposażenia mostu.

Remont należy zaprojektować z uwzględnieniem założenia wykonywania robót budowlanych przy utrzymanym ruchu kołowym oraz pieszym na przedmiotowym odcinku drogi.

  - Rzeczowy zakres dokumentacji projektowej.

- Aktualna mapa zasadnicza [jeden z egzemplarzy bez elementów projektowanych należy przekazać Zamawiającemu wraz z projektem w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .dwg lub .dxf];

- Koncepcja rozwiązań projektowych (w formie opisowej oraz graficznej) [1 egzemplarz + wersja elektroniczna w formacie .pdf]

- Materiały do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami [1 egzemplarz dla Zamawiającego w formie papierowej +  wersja elektroniczna w formacie .pdf + egzemplarze wymagane prawem];

- Kopia [w wersji papierowej oraz elektronicznej] wszystkich uzgodnień niezbędnych do uzyskania uzgodnień oraz realizacji Inwestycji

- Projekt wykonawczy (wszystkie branże) [3 egzemplarze w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie .pdf + wersja elektroniczna w wersji edytowalnej – w formacie .dwg (wersja 2008 lub starsza): planu sytuacyjnego i rysunku ogólnego mostu + 1 egzemplarz pełnych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych konstrukcji mostu];

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych oraz projekt stałej organizacji robót – pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony 
[3 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie .pdf];

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych [3 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie .pdf];

- Przedmiar robót z podziałem na branże oraz kody CPV, na całość zadania [2 egzemplarze + wersja elektroniczna edytowalna (.xls lub .kst) oraz w formacie .pdf];

- Kosztorys inwestorski na całość zadania [2 egzemplarze + wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (.xls lub .kst) oraz w formacie .pdf];

- Kosztorys ślepy na całość zadania [1 egzemplarzu + wersja edytowalna (w formacie .xls lub .kst) oraz w formacie .pdf];

- Jednorazowa aktualizacja kosztorysu inwestorskiego w dowolnym terminie wskazanym przez Zamawiającego, w tym także po zakończeniu terminu realizacji Umowy dot. wykonania dokumentacji  [2 egzemplarze + wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (.xls lub .kst) oraz w formacie .pdf]

- Skuteczne zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

  - Wymagania formalno - prawne.

W terminie do 30 dni od daty podpisania Umowy Jednostka Projektująca przedstawi Zamawiającemu zgodnie z pkt. II.4.c):

- koncepcje remontu mostu stałego.

Zamawiający w terminie do 14 dni od daty przedstawienia przez Jednostkę Projektującą wariantów  rozwiązań projektowych dokona akceptacji ww. koncepcji, o czym niezwłocznie poinformuje Jednostkę Projektującą;

- harmonogram prac projektowych oraz wystąpień w celu uzyskania niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień. W przypadku uzyskania decyzji, pozwoleń 
i uzgodnień Zamawiający dopuszcza podanie przewidywanych terminów.

Ostateczny termin realizacji zadania – 3 miesiące od daty podpisania Umowy jest terminem całkowitego zakończenia zadania – wykonawca przekaże kompletną dokumentację Zamawiającemu wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

Przed przystąpieniem do projektowania należy przeprowadzić wizję lokalną w terenie oraz wykonać wszelkie niezbędne pomiary celem potwierdzenia układu istniejącej infrastruktury oraz ukształtowania terenu.

Pokrycie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem materiałów niezbędnych do projektowania oraz uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń (w tym m.in. mapy, wypisy, opracowania geologiczne, geodezyjne itp.) pozostaje po stronie Jednostki Projektującej.

Jednostka Projektująca odpowiada za wady dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wykonanej inwestycji. Ujawnione w tym okresie wady w dokumentacji, wskazane przez Zamawiającego lub przez organ przyjmujący zgłoszenie robót budowlanych, Jednostka Projektująca zobowiązana jest poprawić w trybie odwrotnym 
w ramach ceny kontraktowej.

Przekazana dokumentacja w wersji elektronicznej powinna ściśle odpowiadać wersji papierowej włączając w to skany uzgodnień, opinii, decyzji oraz innych dokumentów formalnych pozyskanych przez Jednostkę Projektującą.

Jednostka realizująca zamówienie, przekaże zamawiającemu oryginały: prawomocnego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, oraz wszelkie uzyskane opinie i uzgodnienia wraz z załącznikami graficznymi  itp. niezależnie od wpięcia ich kopii w projekcie.

Wszystkie załączone kopie lub odpisy muszą posiadać potwierdzenie za zgodność 
z oryginałem.

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-prawnymi, normami itp.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu realizacji zadania, zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty celem prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.

W przypadku podania konkretnych nazw materiałów bądź producentów w opisie przedmiotu zamówienia należy umieścić zapis, iż mogą być one zastąpione zamiennymi o równoważnych, nie gorszych parametrach technicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- uczestnictwa w procesie zatwierdzania dokumentacji projektowej przez Starostę Dębickiego obejmujące złożenie   w imieniu Zamawiającego wniosku zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę (przed złożeniem dokumentacji do zatwierdzenia Wykonawca wcześniej przedłoży ją Zamawiającemu celem jej akceptacji lub wniesienia uwag) wraz z udzielaniem niezbędnych i niezwłocznych wyjaśnień co do usuwania usterek i niejasności w dokumentacji (najpóźniej w terminie 3 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie,  z zastrzeżeniem udzielenia informacji w krótszym terminie w przypadku ustalenia terminu przez organ);

- wezwania Jednostki Projektującej do przygotowywania odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań, a także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych, o którym mowa w umowie (w terminie max. 2 - dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego).

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie (Dz.U. nr 63, poz. 735);

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 43, poz.430);

- Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. nr 89, poz. 414 
z późniejszymi zmianami);

- Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r (Dz.U. 2003 nr 80, poz. 721 
z późniejszymi zmianami;

- Ustawą Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r (Dz.U. 2001 nr 115, poz. 1229 
z późniejszymi zmianami);

- Ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 
nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami);

- Ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. 1985 nr 14, 
poz. 60 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 0, poz. 462);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130 poz. 1389);

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. nr 25 poz. 133);

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. nr 0, poz. 463);

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 137, poz. 984);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych
 i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 170, poz. 1393);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177, poz. 1728 i 1729);

- Innymi obowiązującymi przepisami techniczno-prawnymi.

- Termin wykonania zamówienia:

Całość dokumentacji wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę: 3 miesiące od daty podpisania Umowy