ZP.271.W.19.2022

# Opis Przedmiotu Zamówienia

- Informacja o zlecającym i przedmiocie przetargu.

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, ul. Parkowa 28 zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert związanych z przetargiem nieograniczonym na wykonanie następujących usług:

Ocena nośności istniejącego mostu przez potok Kamienica w ciągu drogi powiatowej nr 1319 Brzostek – Kamienica Górna – Smarżowa w km 8+769 w miejscowości Bączałka.

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest ocena nośności istniejącego mostu przez potok Kamienica w ciągu drogi powiatowej nr 1319 Brzostek – Kamienica Górna – Smarżowa w km 8+769 w miejscowości Bączałka mająca na celu określenie klasy obciążenia obiektu wg. normy PN-85/S10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia”.

  - Opis stanu istniejącego:

Istniejący most (JNI 1000358) przez potok Kamienica to obiekt jednoprzęsłowy o parametrach:

- rok budowy – 1970, ostatnie prace remontowe – 2021r;

- przeszkoda – potok Kamienica;

- nośność wg oznakowania – 12 T (ton);

- długość całkowita ustroju niosącego	-	9,45 m;

- długość całkowita mostu	-	4,72 m;

- rozpiętość teoretyczna	-	8,90 m;

- szerokość całkowita ustroju niosącego	-	7,30 m;

- kąt skrzyżowania mostu z przeszkodą	-	 87o;

- schemat statyczny	-	jednoprzęsłowa belka dwuteowa,

swobodnie podparta

- konstrukcja pomostu	-	zespolony typu beton – stal – 5szt.

dźwigarów

- szerokości użytkowe:

  - opaski bezpieczeństwa	-	0,71 m / 0,73 m;

  - jezdnia		-	5,86 m;

  - Zakres rzeczowy opracowania:

- ocena stanu technicznego obiektu;

- niezbędne badania materiałowe;

- opracowanie wyników i określenie klasy obciążenia obiektu wg. normy PN-85/S10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia”.

Powyższe opracowania projektowe należy sporządzić w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf.

  - Wymagania formalno-prawne.

Ostateczny termin realizacji zadania – do dnia 15.12.2022r., jest terminem całkowitego zakończenia zadania – wykonawca przekaże kompletną dokumentację Zamawiającemu.

Pokrycie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem oceny nośności przedmiotowego obiektu, w tym pobrania próbek materiałowych i ich analizy pozostaje po stronie Jednostki Projektującej.

Przekazana dokumentacja w wersji elektronicznej powinna ściśle odpowiadać wersji papierowej.

  - Warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) - wykonał minimum jedno opracowanie dotyczące oceny nośności obiektu mostowego w zakresie minimum jak dla przedmiotowego mostu lub jedno próbne obciążenie obiektu mostowego wraz z projektem próbnego obciążenia i opracowaniem wyników.

Przedmiotowa ocena nośności mostu przez potok Kamienica w ciągu drogi powiatowej nr 1319R Brzostek – Kamienica Górna – Smarżowa w km 8+769 w miejscowości Bączałka winna być opracowana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności mostowej bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

- Termin wykonania zamówienia:

Wykonanie niezbędnych prób, badań, analiz oraz obliczeń nośności wraz z opracowaniem ekspertyzy – 15.12.2022r.