ZP.271.W.5.2023

# Opis Przedmiotu Zamówienia

- Informacja o zlecającym i przedmiocie przetargu.

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, ul. Parkowa 28 zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert związanych z przetargiem nieograniczonym na wykonanie następujących usług:

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1184R Przecław - gr. powiatu - Chotowa oraz nr 1290R Dębica – Straszęcin – Grabiny Czarna w m. Straszęcin – budowa ciągu komunikacyjnego dla pieszych przez wyspę środkową wraz z budową przejść dla pieszych oraz odcinkowym remontem chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1290R w km 1+476- 1+955 w miejscowości Straszęcin”

- Przedmiot zamówienia.

Wykonanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, projektu wykonawczego oraz materiałów przetargowych w ramach zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1184R Przecław - gr. powiatu - Chotowa oraz nr 1290R Dębica – Straszęcin – Grabiny Czarna w m. Straszęcin – budowa ciągu komunikacyjnego dla pieszych przez wyspę środkową wraz z budową przejść dla pieszych oraz odcinkowym remontem chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1290R w km 1+476- 1+955 w miejscowości Straszęcin”, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych.

  - Istniejący stan zagospodarowania terenu:

- klasa dróg – Z

- lewostronny  chodnik (dr. pow. 1290R) o szerokości średnio ok. 1,90-3,30m;

- lewostronny chodnik (dr. pow. 1184R – wlot od str. Dębicy) o szerokości ok. 1,80m;

- prawostronny chodnik (dr. pow. 1184R – wlot od str. Żyrakowa) o szerokości ok. 1,90m;

- informacje dot. istniejących elementów zagospodarowania terenu (obiektów oraz sieci) można uzyskać na stronie internetowej Geoportalu Powiatu Dębickiego pod adresem: http://debica.geoportal2.pl

  - Parametry techniczne do projektowania:

Dokumentację projektową należy opracować przy następujących założeniach:

- Zadanie projektowe będzie realizowane w trybie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę;

- Zadanie obejmuje projekt:

- remontu chodnika lewostronnego w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica – Straszęcin – Grabiny – Czarna w km 1+476- 1+955 – etap II inwestycji;

- budowy ciągu dla pieszych o szerokości co najmniej 3,00m (jak dla ciągu pieszo-rowerowego) przez wyspę środkową na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1184R Przecław – gr. pow. – Chotowa oraz 1290R Dębica – Straszęcin – Grabiny – Czarna w m. Straszęcin (w okolicy stacji paliw) o przebiegu wskazanym w przybliżeniu na mapce poglądowej – etap I inwestycji;

- budowy dwóch doświetlonych przejść dla pieszych wg obowiązujących wytycznych (lokalizacja wskazana w przybliżeniu na mapce poglądowej) – etap I inwestycji.

  - Rzeczowy zakres dokumentacji projektowej.

- Aktualna mapa zasadnicza bądź mapa do celów projektowych w zależności od wymogów przepisów prawa  [1 egzemplarz dla zamawiającego  w formie papierowej + format .dwg + egzemplarze wymagane prawem];

- Koncepcja rozwiązań projektowych (w formie graficznej) w zakresie lokalizacji planowanych przejść dla pieszych oraz ciągu komunikacyjnego dla pieszych przez wyspę środkową [1 egzemplarz + wersja elektroniczna w formacie .pdf (dla opisowej oraz graficznej koncepcji rozwiązań projektowych) bądź w formacie .xls (dla zestawienia numerów działek wraz z obliczoną powierzchnią)];

- Materiały do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami [1 egzemplarz dla Zamawiającego w formie papierowej +  wersja elektroniczna w formacie .pdf + egzemplarze wymagane prawem];

- Kopia [w wersji papierowej oraz elektronicznej] wszystkich uzgodnień niezbędnych do uzyskania uzgodnień oraz realizacji Inwestycji;

- Projekt wykonawczy [5 egzemplarzy + wersja elektroniczna w formacie .pdf], zawierający m.in.:

- część opisową;

- część rysunkową:

- Orientacja;

- Plan sytuacyjny;

- Przekroje typowe;

- Niezbędne szczegóły rozwiązań technicznych;

- inne, niezbędne elementy dokumentacji projektowej.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych [5 egzemplarzy + wersja elektroniczna w formacie .pdf];

- Przedmiar robót z podziałem na branże oraz kody CPV na całość zadania oraz z podziałem na maksymalnie 3 etapy [po 3 egzemplarze + wersja elektroniczna edytowalna (.xls lub .kst) oraz w formacie .pdf]. Przedmiar robót należy wykonać  z podaniem szczegółowych wyliczeń ilości robót z odniesieniem poszczególnych pozycji przedmiarowych do kilometraża drogi;

- Kosztorys inwestorski na całość zadania oraz z podziałem na maksymalnie 3 etapy [po 2 egzemplarze + wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (.xls lub .kst) oraz w formacie .pdf];

- Kosztorys ślepy na całość zadania oraz z podziałem na maksymalnie 3 etapy [po 1 egzemplarzu + wersja edytowalna (w formacie .xls lub .kst) oraz w formacie .pdf];

- Jednorazowa aktualizacja kosztorysu inwestorskiego w dowolnym terminie wskazanym przez Zamawiającego, w tym także po zakończeniu terminu realizacji Umowy dot. wykonania dokumentacji  [2 egzemplarze + wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (.xls lub .kst) oraz w formacie .pdf]

- Skuteczne zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę;

- Projekt stałej organizacji robót – pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony [3 egzemplarze przekazane Zamawiającemu (plus dodatkowe egzemplarze wymagane prawem) + wersja elektroniczna w formacie .pdf].

  - Wymagania formalno-prawne.

W terminie do 13.03.2023r. Jednostka Projektująca przedstawi Zamawiającemu koncepcję dla etapu I, zgodnie z pkt. II.3.b). Zamawiający niezwłocznie dokona sprawdzenia oraz akceptacji przedłożonej koncepcji.

Inwestycja winna być podzielona przez Jednostkę Projektującą na dwa lub trzy etapy. Etap I – budowa ciągu komunikacyjnego dla pieszych oraz dwóch przejść dla pieszych, etap II – remont chodnika (zgodnie z pkt. II.2.b)). Ewentualny, kolejny etap, zostanie utworzony po oszacowaniu kosztów wykonania remontu chodnika – etap II zostanie podzielony na 2 odcinki, każdy z nich odpowiadający wówczas odpowiednio dla etapu II i etapu III.

W terminie do 14.04.2023r. Jednostka Projektująca przedstawi Zamawiającemu kosztorys inwestorski na etap II zadania, tj. remont chodnika. Zamawiający na podstawie przewidywanych kosztów zadecyduje o konieczności bądź braku konieczności dokonania kolejnego podziału. O fakcie tym, oraz ewentualnej lokalizacji podziału remontu chodnika na etapy Zamawiający niezwłocznie poinformuje Jednostkę Projektującą.

Ostateczny termin realizacji zadania:

- 31.03.2023r. – etap I

- 28.04.2023r. – etap II

jest terminem całkowitego zakończenia zadania – wykonawca przekaże kompletną dokumentację dla danego etapu do Zamawiającego (zawierającą Projekt Wykonawczy, Przedmiary Robót, Kosztorysy inwestorskie, Kosztorysy ślepe oraz kompletną dokumentację przetargową) wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

Przed przystąpieniem do projektowania należy przeprowadzić wizję lokalną w terenie oraz wykonać wszelkie niezbędne pomiary celem potwierdzenia układu istniejącej infrastruktury oraz ukształtowania terenu.

Jednostka Projektująca ma obowiązek zaprojektować niezbędne przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem dedykowanego doświetlenia, wg najnowszych wytycznych (WR-D-41-3 oraz WR-D-41-4), po ich wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Pokrycie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem materiałów niezbędnych do projektowania oraz uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń (w tym m.in. mapy, wypisy, opracowania geologiczne, geodezyjne itp.) pozostaje po stronie Jednostki Projektującej.

Jednostka Projektująca odpowiada za wady dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wykonanej inwestycji. Ujawnione w tym okresie wady w dokumentacji, wskazane przez Zamawiającego lub przez organ przyjmujący zgłoszenie robót budowlanych, Jednostka Projektująca zobowiązana jest poprawić w trybie odwrotnym w ramach ceny kontraktowej.

Przekazana dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być umieszczona w całości na jednym nośniku danych (np. płycie CD) oraz ściśle odpowiadać wersji papierowej, włączając w to skany wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji oraz innych dokumentów formalnych pozyskanych przez Jednostkę Projektującą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- uczestnictwa w procesie zatwierdzania dokumentacji projektowej przez Starostę Dębickiego obejmujące złożenie   w imieniu Zamawiającego wniosku zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę (przed złożeniem dokumentacji do zatwierdzenia Wykonawca wcześniej przedłoży ją Zamawiającemu celem jej akceptacji lub wniesienia uwag) wraz z udzielaniem niezbędnych i niezwłocznych wyjaśnień co do usuwania usterek i niejasności w dokumentacji (najpóźniej w terminie 3 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie,  z zastrzeżeniem udzielenia informacji w krótszym terminie w przypadku ustalenia terminu przez organ);

- wezwania Jednostki Projektującej do przygotowywania odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań, a także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych, o którym mowa w umowie (w terminie max. 2 - dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego).

Uwaga 1.

Podany w nazwie zadania kilometraż został określony po przebiegu osi drogi.

Uwaga 2.

W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od podziału etapu II na 2 części (etap II i etap III), ilość wymaganych egzemplarzy Projektów wykonawczych oraz Specyfikacji technicznych ulegnie zmianie – zostanie ograniczona do 4szt.

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414 
z późniejszymi zmianami);

- Ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 
nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami);

- Ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. 1985 nr 14, 
poz. 60 z późniejszymi zmianami);

- Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2004 
nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 1999 nr 43, poz.430);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130 poz. 1389);

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. nr 25 poz. 133);

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 137, poz. 984);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych
 i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 170, poz. 1393);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177, poz. 1728 i 1729);

- WR-D-41-3 Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowania przejść dla pieszych. Wersja 01 wraz z późn. zm.;

- WR-D-41-4 Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych. Wersja: 01 (poprawiona) wraz z późn. zm.;

- Innymi obowiązującymi przepisami techniczno-prawnymi.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu realizacji zadania, zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty celem prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia:

Całość dokumentacji wraz z skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych:

- 31.03.2023r. – etap I oraz

- 28.04.2023r. – etap II