ZP.271.W.28.2023

# Opis Przedmiotu Zamówienia

- Informacja o zlecającym i przedmiocie przetargu.

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, ul. Parkowa 28 zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert związanych z przetargiem nieograniczonym na wykonanie następujących usług:

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1301R Latoszyn – Braciejowa – budowa chodnika w km 0+035 – 0+180 w miejscowości Dębica”

- Przedmiot zamówienia.

Wykonanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, projektu wykonawczego oraz materiałów przetargowych w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1301R Latoszyn – Braciejowa – budowa chodnika w km 0+035 – 0+180 w miejscowości Dębica”, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych.

  - Istniejący stan zagospodarowania terenu:

- klasa drogi – Z

- jezdnia dwukierunkowa, dwupasowa o jednym pasie ruchu w każdym kierunku;

- obustronne pobocze nieutwardzone o szerokościach:

- lokalnie prawostronne o szerokości ok 0,70m;

- lewostronne o zmiennej szerokości od 0,60m – 0,90m;

- informacje dot. istniejących elementów zagospodarowania terenu (obiektów oraz sieci) można uzyskać na stronie internetowej Geoportalu Powiatu Dębickiego pod adresem: http://debica.geoportal2.pl

  - Parametry techniczne do projektowania:

Dokumentację projektową należy opracować przy następujących założeniach:

- Zadanie projektowe będzie realizowane w trybie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

- Wymagania dot. projektowanej przebudowy:

- przebudowa polegająca na budowie chodnika lewostronnego wraz z dostosowaniem istniejących elementów pasa drogowego oraz infrastruktury technicznej do celu głównego;

- preferowana lokalizacja chodnika – w granicy pasa drogowego;

  - Rzeczowy zakres dokumentacji projektowej.

- Aktualna mapa zasadnicza bądź mapa do celów projektowych w zależności od wymogów przepisów prawa  [1 egzemplarz dla zamawiającego  w formie papierowej + format .dwg + egzemplarze wymagane prawem];

- Materiały do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami [1 egzemplarz dla Zamawiającego w formie papierowej +  wersja elektroniczna w formacie .pdf + egzemplarze wymagane prawem];

- Kopia [w wersji papierowej oraz elektronicznej] wszystkich uzgodnień niezbędnych do uzyskania uzgodnień oraz realizacji Inwestycji;

- Projekt wykonawczy [4 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie .pdf], zawierający m.in.:

- część opisową;

- część rysunkową:

- Orientacja;

- Plan sytuacyjny;

- Przekroje typowe;

- Przekroje poprzeczne;

- Niezbędne szczegóły rozwiązań technicznych;

- inne, niezbędne elementy dokumentacji projektowej.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych [4 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie .pdf];

- Przedmiar robót z podziałem na branże oraz kody CPV na całość zadania [1 egzemplarz + wersja elektroniczna edytowalna (.xls lub .kst) oraz w formacie .pdf] oraz z podziałem na dwa etapy [po 3 egzemplarze + wersja elektroniczna edytowalna (.xls lub .kst) oraz w formacie .pdf dla każdego z etapów]. Przedmiar robót należy wykonać  z podaniem szczegółowych wyliczeń ilości robót z odniesieniem poszczególnych pozycji przedmiarowych do kilometraża drogi;

- Kosztorys inwestorski na całość zadania [1 egzemplarz + wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (.xls lub .kst) oraz w formacie .pdf] oraz z podziałem na dwa etapy [po 1 egzemplarzu + wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (.xls lub .kst) oraz w formacie .pdf dla każdego z etapów];

- Kosztorys ślepy na całość zadania [1 egzemplarz + wersja edytowalna (w formacie .xls lub .kst) oraz w formacie .pdf] oraz z podziałem na dwa etapy [po 1 egzemplarzu + wersja edytowalna (w formacie .xls lub .kst) oraz w formacie .pdf dla każdego z etapów];

- Jednorazowa aktualizacja każdego z poszczególnych etapów kosztorysu inwestorskiego w dowolnym terminie wskazanym przez Zamawiającego (jednym dla wszystkich bądź osobno dla każdego z dwóch etapów), w tym także po zakończeniu terminu realizacji Umowy dot. wykonania dokumentacji  [po 1 egzemplarzu + wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (.xls lub .kst) oraz w formacie .pdf]

- Skuteczne zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę;

- Projekt stałej organizacji robót – pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony [3 egzemplarze przekazane Zamawiającemu (plus dodatkowe egzemplarze wymagane prawem) + wersja elektroniczna w formacie .pdf] – w przypadku gdy zajdzie taka konieczność.

Zamawiający przewiduje etapowanie inwestycji; liczba etapów - dwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z etapowania inwestycji (w zależności od wysokości kwoty z kosztorysu inwestorskiego na całość zadania) oraz w takim przypadku również do ograniczenia ilości wymaganych egzemplarzy Projektu Wykonawczego oraz Specyfikacji Technicznych (przy założeniu ilość planowanych etapów + 2 egz.: maksymalnie 4 egz.).

  - Wymagania formalno-prawne.

W terminie do 25.09.2023r. Jednostka Projektująca przedstawi Zamawiającemu kompletną dokumentację w zakresie: Projektu Wykonawczego, Specyfikacji Technicznych, materiałów przetargowych oraz przedmiar robót wraz z kosztorysem inwestorskim i ślepym na całość zadania. Zamawiający po analizie przedłożonych dokumentów niezwłocznie dokona podziału inwestycji na etapy oraz przekaże Jednostce Projektującej informację o sposobie podziału.

Ostateczny termin realizacji zadania – 06.10.2023r., jest terminem całkowitego zakończenia zadania – wykonawca przekaże kompletną dokumentację Zamawiającemu (zawierającą Projekt Wykonawczy, Przedmiar Robót, Kosztorys inwestorski, Kosztorys ślepy oraz kompletną dokumentację przetargową) wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

Przed przystąpieniem do projektowania należy przeprowadzić wizję lokalną w terenie oraz wykonać wszelkie niezbędne pomiary celem potwierdzenia układu istniejącej infrastruktury oraz ukształtowania terenu.

Pokrycie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem materiałów niezbędnych do projektowania oraz uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń (w tym m.in. mapy, wypisy, opracowania geologiczne, geodezyjne itp.) pozostaje po stronie Jednostki Projektującej.

Jednostka Projektująca odpowiada za wady dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wykonanej inwestycji. Ujawnione w tym okresie wady w dokumentacji, wskazane przez Zamawiającego lub przez organ przyjmujący zgłoszenie robót budowlanych, Jednostka Projektująca zobowiązana jest poprawić w trybie odwrotnym w ramach ceny kontraktowej.

Przekazana dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być umieszczona w całości na jednym nośniku danych (np. płycie CD) oraz ściśle odpowiadać wersji papierowej, włączając w to skany wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji oraz innych dokumentów formalnych pozyskanych przez Jednostkę Projektującą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- uczestnictwa w procesie zatwierdzania dokumentacji projektowej przez Starostę Dębickiego obejmujące złożenie   w imieniu Zamawiającego wniosku zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę (przed złożeniem dokumentacji do zatwierdzenia Wykonawca wcześniej przedłoży ją Zamawiającemu celem jej akceptacji lub wniesienia uwag) wraz z udzielaniem niezbędnych i niezwłocznych wyjaśnień co do usuwania usterek i niejasności w dokumentacji (najpóźniej w terminie 3 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie,  z zastrzeżeniem udzielenia informacji w krótszym terminie w przypadku ustalenia terminu przez organ);

- wezwania Jednostki Projektującej do przygotowywania odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań, a także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych, o którym mowa w umowie (w terminie max. 2 - dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego).

Uwaga 1.

Podany w nazwie zadania kilometraż został określony po przebiegu osi drogi.

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U.2023.682
z późniejszymi zmianami);

- Ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2022.2556 z późniejszymi zmianami);

- Ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U.2023.645 z późniejszymi zmianami);

- Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz.U. 2023.1605 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno–budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458 z późniejszymi zmianami);

- Ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 (Dz.U.2021.1990 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych iwysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2022.1670 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2029.27.169 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych
 i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.2019.2310 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784 z późniejszymi zmianami);

- Innymi obowiązującymi przepisami techniczno-prawnymi.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu realizacji zadania, zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty celem prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia:

Całość dokumentacji wraz z skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych – 06.10.2023r.